## Slide 1
最终输出
完整交付文档 + 工作汇报 PPT
2026-04-24
SPR 本体更新
工作汇报
从数据库字段到可落地本体扩展
16
主数据库字段
42
RIP_ROP 字段
v0.3
更新版本体方案

## Slide 2
工作汇报
这次完成了什么
把分散的任务说明、数据字段和本体方案收束成可交付的设计包。
1
最终完整交付文档
1
汇报 PPTX
7
中间交付物被整合
完成主数据库 16 字段和 RIP_ROP 42 字段的字段级本体映射。
形成 SPR 本体更新版 v0.3，明确新增类、属性、关系、规则和实例化路径。
整理变更记录、顶层补充建议和待确认问题，方便后续沟通与落地。
SPR 本体更新工作汇报 · 2026-04-24

## Slide 3
工作汇报
输入材料被分成三类
先确认现有本体，再读取数据库字段，最后按顶层继承约束收口。
材料类型
具体文件
作用
任务与背景
1.txt、SPR本体更新任务说明.md
明确师兄要求、交付目标和边界
本体依据
工艺本体v2.md、顶层工艺本体建设方案_v0.2.md
确认保留主链路与顶层继承原则
数据依据
pmc_body_shop_prod…xlsx、spr data2(1).xlsx
抽取字段、取值特征和本体映射来源
SPR 本体更新工作汇报 · 2026-04-24

## Slide 4
工作汇报
执行路径
工作不是只汇总文字，而是从字段统计一路落到本体结构。
读取任务
→
复核本体
→
统计字段
→
建立映射
→
更新本体
→
形成交付
先确认原 SPR 本体已有的“连接点-工位-设备-程序-参数-质量”主链路。
再判断数据库字段是由现有类承载、补属性、建扩展类，还是暂需确认。
最后把结果固化为最终文档和汇报 PPT。
SPR 本体更新工作汇报 · 2026-04-24

## Slide 5
工作汇报
关键原则：主链路不重构
顶层方案明确要求保持现有 SPR 本体内部定义不变，本次只补数据接入能力。
SPR连接点
→
工位
→
设备
→
程序
→
参数
→
质量结果
→
缺陷/根因
保留内容
本次补充
产线、工位、设备、程序等核心实体
在线过程记录类
SPR连接点、铆钉、铆模、材料等主数据
曲线、计算后曲线、包络线
工艺参数、质量结果、缺陷、根因链路
预测结果、误差率、RRC/PECV2、公差阈值
SPR 本体更新工作汇报 · 2026-04-24

## Slide 6
工作汇报
字段映射完成情况
两个 Excel 的字段都已逐项覆盖，没有遗漏。
16/16
主数据库字段已映射
42/42
RIP_ROP 字段已映射
4 类
处理状态
处理状态
代表字段
处理方式
已有类可承载
line_name、device_name、prog_no、rivet_id
映射到产线、设备、程序、SPR连接点
需补属性
钢板厚度、铆钉长度、铆接线最大力
补到材料、铆钉、工艺参数类
需新增扩展类
id、biz_id、original_data、calculate_data、包络线
新增过程记录、曲线、包络线类
需确认
pre、JIC dVal、RRC、PECV2
保守建模并进入待确认清单
SPR 本体更新工作汇报 · 2026-04-24

## Slide 7
工作汇报
新增 SPR过程记录类
用一个记录层承载数据库每一行，避免污染主数据类。
SPR过程记录类
承载 id、biz_id、采集时间、消费时间、创建/更新时间、删除标记、车身标识等在线记录元信息。
设备
→
过程记录
→
程序
→
连接点
主数据库每条记录都可以生成一个 SPR过程记录实例。
过程记录再关联设备、程序、产线和 SPR 连接点。
SPR 本体更新工作汇报 · 2026-04-24

## Slide 8
工作汇报
新增曲线与包络线层
把长序列字段对象化，为后续质量判定和模型输入留出结构。
新增对象
对应字段
作用
原始曲线类
original_data
保留设备采集或原始浮点序列
计算后曲线类
calculate_data
记录处理后、保留精度的曲线
铆接曲线类
铆接曲线
承载 RIP_ROP 中的实际过程曲线
包络线类
包络线、包络线最大力、分辨率
作为曲线越界判定参考
包络线公差类
公差警告、公差故障
支持预警和故障阈值
SPR 本体更新工作汇报 · 2026-04-24

## Slide 9
工作汇报
质量与预测结果被纳入统一表达
把 error_rate、pre 和故障代码放入质量结果/模型预测结果链路。
三类新增表达
error_rate → 误差率 / 异常率。
pre → 预测类别编码。
故障代码 → 原始故障文案 + 缺陷模式候选。
故障候选
来源
冲压行程过大
DDC: 测得得冲压行程过大
曲线高于包络线
DDC: 铆接曲线高于包络线
曲线低于包络线
DDC: 铆接曲线低于包络线
SPR 本体更新工作汇报 · 2026-04-24

## Slide 10
工作汇报
顶层本体也得到候选补充
只把跨工艺通用的新抽象上升为顶层建议，RRC/PECV2 暂留 SPR 专属。
顶层候选概念
为什么有复用价值
在线过程记录类
点焊、涂胶、FDS 等也会产生设备采集记录
过程数据 / 曲线数据类
多工艺都有时序、压力、电流、流量或力位移曲线
参考曲线 / 包络线类
可作为工艺窗口的曲线化表达
公差阈值类
统一参数越界、质量预警和故障阈值
模型预测结果类
支撑后续模型服务和 Action 输出
数据处理过程类
追溯原始数据到计算后数据的处理方法
SPR 本体更新工作汇报 · 2026-04-24

## Slide 11
工作汇报
最终生成了哪些文件
中间文件被汇总，最终交付收束为一份完整文档和一份 PPT。
文件
用途
SPR本体更新最终交付文档.md
包含全部完整内容的最终交付文档
SPR本体更新工作汇报.pptx
本次工作汇报用 PowerPoint
SPR本体更新版_v0.3.md
更新版本体方案
SPR数据库字段到本体映射表.md
字段到本体类/属性的详细映射
SPR本体变更记录.md
新增类、属性、关系和规则清单
SPR本体待确认问题清单.md
后续沟通问题
SPR 本体更新工作汇报 · 2026-04-24

## Slide 12
工作汇报
待确认问题被分级整理
不确定字段没有强行解释，而是作为后续沟通清单。
优先级
问题
当前处理
高
pre 的 0、1、3 含义
暂作为预测类别编码
高
error_rate 大于 1 的值
暂保留原值，标注异常大值
高
original_data 与 calculate_data 的处理关系
暂建处理前后关系
中
carbody_id 是否需要车身类
暂放过程记录属性
中
RRC/PECV2 的业务含义
暂作为 SPR 专属扩展
SPR 本体更新工作汇报 · 2026-04-24

## Slide 13
工作汇报
下一步建议
从文档方案走向可执行本体，需要先完成字段口径确认。
确认编码
→
修正映射
→
转换 Schema
→
实例化样例
→
审查顶层补充
优先确认 pre、error_rate、曲线处理方式、车身对象口径和 RRC/PECV2 含义。
再将 v0.3 文档转为 OWL/RDF 或图数据库 Schema。
用 5-10 条样例记录实例化验证链路，再决定哪些内容上升到顶层本体。
SPR 本体更新工作汇报 · 2026-04-24

## Slide 14
工作汇报
一句话结论
这次更新让 SPR 本体从静态工艺知识模型，扩展到能接入真实生产过程数据的语义模型。
保留主链路，补齐在线数据入口。
数据库字段、曲线/包络线、预测判定和系统时间现在都有明确的本体承载位置。
SPR 本体更新工作汇报 · 2026-04-24