## Slide 1
SPR 本体更新
最终交付与导师汇报
基于数据库字段映射的 v0.3 更新建议
汇报重点
保持原 SPR 主链路稳定，不重构既有核心实体与关系。
补齐在线过程记录、曲线数据、包络线、公差阈值、预测判定与系统时间。
把主数据库与 RIP_ROP 明细表字段逐项落到本体类、属性和关系中。
16
主数据库字段
42
RIP_ROP 字段
12
新增/扩展类

## Slide 2
一、项目进展概览
进展
已完成
SPR 本体 v0.3 更新建议
已完成
字段级映射表
已整理
变更记录与待确认清单
工作项
完成内容
当前状态
需求与边界
确认本次不是推翻原 SPR 本体，而是在主链路稳定前提下补充数据库真实字段
完成
字段映射
主数据库 16 字段、RIP_ROP 42 字段均已归类到现有类、补属性、扩展类或待确认项
完成
本体更新
形成新增类、属性、关系、约束、规则与实例化路径
完成
后续沟通
整理 pre、error_rate、车身对象、RRC/PECV2、曲线缩放关系等待确认问题
待导师/业务确认
SPR 本体更新导师汇报
02

## Slide 3
二、更新定位
定位
本版本的核心目标：让原有 SPR 本体能够承载真实数据库中已经出现的在线过程数据。
不是重构
不改变连接点、工位、设备、程序、参数、质量结果等原主链路。
而是补齐
新增过程记录、曲线/包络线、公差、预测判定和系统时间承载层。
便于落地
数据库每个字段都能找到稳定的类、属性、关系或待确认位置。
原本体已经覆盖产线、工位、设备、程序、零件、材料、SPR连接点、铆钉、铆模、参数、检测计划、质量结果、缺陷、根因和变更。
数据库样例进一步暴露出在线过程记录、曲线序列、包络线、公差阈值、预测类别、误差率和时间戳等新增建模需求。
SPR 本体更新导师汇报
03

## Slide 4
三、更新原则
原则
1
主链路不变
→
2
实例记录单独建模
→
3
实测与设计参数分开
→
4
曲线对象化
→
5
判定保守建模
→
6
顶层稳定扩展补专用
原则
具体含义
主链路不变
继续沿用“连接点-工位-设备-程序-零件-材料-铆钉-铆模-参数-质量结果-缺陷-根因-变更”的结构
记录层独立
id、biz_id、采集时间、消费时间、创建时间、更新时间和删除标记统一放入 SPR过程记录类
在线数据分层
设计参数与实际力、实际行程等在线实测参数分开表达，避免污染主数据
未知编码保守
pre、error_rate、RRC、PECV2 等暂保留编码和原值，等待业务含义确认后再强语义化
SPR 本体更新导师汇报
04

## Slide 5
四、核心主链路保持不变
结构
原 SPR 本体中已经稳定的工艺链路继续保留，本次新增对象通过过程记录层接入，而不是替换既有结构。
1
产线
→
2
工位
→
3
设备
→
4
程序
→
5
SPR连接点
→
6
工艺参数
→
7
质量结果
→
8
缺陷/根因
保留
产线、工位、设备、程序、零件、材料、连接点、铆钉、铆模。
补属性
程序号、设备名称、铆点编号、板厚、铆钉长度、实测力/行程。
新增记录入口
SPR过程记录类挂接设备、程序、产线、连接点和在线参数。
SPR 本体更新导师汇报
05

## Slide 6
五、新增类总体清单
新增类
类别
新增类
新增原因
记录承载
SPR过程记录类
数据库每一行是一次在线采集或铆接过程记录，需要统一承载元数据和过程上下文
曲线承载
SPR曲线数据类、原始曲线类、计算后曲线类、铆接曲线类
original_data、calculate_data、铆接曲线等长序列需要对象化，支持追溯与模型调用
判定窗口
包络线类、曲线特征类、包络线公差类、末端力公差类
包络线、最大力、分辨率、公差阈值是质量判定的重要依据
控制诊断
RRC参数类、PECV2状态类
样例中存在控制/诊断状态字段，暂作为 SPR 专属扩展
算法输出
模型预测结果类
pre、error_rate 需要保留为模型或算法输出，不直接等同合格/不合格
SPR 本体更新导师汇报
06

## Slide 7
六、更新后的概念结构
概念层
主链路
产线、工位、设备、程序、SPR连接点、参数、质量结果继续作为骨架。
过程记录层
每条数据库记录成为一个过程对象，并关联设备、程序、产线、连接点和在线参数。
数据/判定层
曲线、包络线、公差、RRC/PECV2、预测结果围绕过程记录展开。
产线
工位
设备
程序
连接点
↓ records / recordedBy / recordedWith / recordsJoint
SPR过程记录类
↓ hasOnlineParameter / hasCurveData / hasPredictionResult
工艺参数
曲线数据
质量结果
包络线/公差
RRC/PECV2
预测结果
SPR 本体更新导师汇报
07

## Slide 8
七、属性层补充重点
属性层
本体类
新增/补充属性
对应来源字段
产线类 / 设备类 / 程序类
lineName、deviceName、programNumber、programName
line_name、device_name、Devicename、prog_no、程序
SPR连接点类 / 材料类 / SPR铆钉类
rivetPointId、sheetThickness、rivetLength
rivet_id、钢板厚度、铆钉长度
工艺参数类
maxRivetingForce、pressStroke、actualEndForce、jicDVal
铆接线最大力、铆接线冲压行程、Actual end force、JIC dVal
SPR过程记录类
recordId、businessId、carBodyId、originTime、consumerTime、createTime、updateTime、isDeleted
id、biz_id、carbody_id、origin_time、consumer_time、create_time、update_time、is_deleted
质量结果 / 模型预测结果
errorRate、predictionCategory、faultCode、qualityState
error_rate、pre、故障代码、规则推断状态
SPR 本体更新导师汇报
08

## Slide 9
八、曲线与包络线建模
曲线层
为什么不只存字符串？
曲线对象需要可追溯、可统计、可判定、可作为模型输入。
原始曲线、计算后曲线、铆接曲线、包络线含义不同，应分开表达。
最大力、Y 轴刻度、点数、分辨率、公差阈值是曲线判定的关键特征。
对象
承载字段
原始曲线类
original_data、最大力铆接曲线（原始数据）
计算后曲线类
calculate_data
铆接曲线类
铆接曲线、铆接曲线存在、铆接曲线最大力
包络线类
包络线、包络线最大力、分辨率、Y刻度
包络线公差类
包络线公差警告、包络线公差故障、行程公差
SPR 本体更新导师汇报
09

## Slide 10
九、关系层新增
关系层
关系名称
定义域 → 值域
作用
recordsJoint
SPR过程记录类 → SPR连接点类
将在线记录关联到具体铆点或连接点
recordedByDevice / recordedAtLine
SPR过程记录类 → 设备类 / 产线类
保留数据产生的设备与线体上下文
recordedWithProgram
SPR过程记录类 → 程序类
将过程记录关联到程序号或程序名称
hasOnlineParameter
SPR过程记录类 → 工艺参数类
表达在线实测最大力、冲压行程、末端力等参数
hasCurveData
SPR过程记录类 → SPR曲线数据类
表达一次记录包含曲线数据集合
hasEnvelopeCurve / hasToleranceLimit
曲线/包络线 → 包络线/公差类
支撑曲线越界判定和阈值解释
hasPredictionResult / hasRRCParameter
SPR过程记录类 → 模型预测结果类 / RRC参数类
挂接模型输出与控制诊断状态
SPR 本体更新导师汇报
10

## Slide 11
十、字段映射结果：主数据库
字段映射
666
样例记录数
16
字段数
100%
字段纳入映射
字段类型
代表字段
映射处理
主链路字段
line_name、device_name、prog_no、rivet_id
映射到产线、设备、程序、SPR连接点，并由过程记录关联
记录元数据
id、biz_id、origin_time、consumer_time、create_time、update_time、is_deleted
新增 SPR过程记录类统一承载
曲线字段
original_data、calculate_data
新增 SPR曲线数据类、原始曲线类、计算后曲线类
质量/预测字段
error_rate、pre
接入质量结果类/模型预测结果类，编码含义待确认
车身字段
carbody_id
暂作为过程记录属性，后续确认是否新增车身对象
SPR 本体更新导师汇报
11

## Slide 12
十一、字段映射结果：RIP_ROP 明细表
字段映射
177
样例记录数
42
字段数
5 类
主要字段分组
字段分组
代表字段
本体承载
过程上下文
实物编号、日期/时间、输出、程序、流程类型、铆钉计数器
SPR过程记录类、程序类、工艺类
过程参数与材料
铆接线最大力、冲压行程、钢板厚度、铆钉长度、JIC dVal
工艺参数类、材料类、SPR铆钉类
曲线与包络线
铆接曲线、包络线、最大力、分辨率、Y刻度
铆接曲线类、包络线类、曲线特征类
公差与故障
故障代码、包络线公差警告/故障、末端力公差
质量结果类、缺陷类、包络线公差类、末端力公差类
控制诊断
RRC启用、RRC偏差、PECV2 activated
RRC参数类、PECV2状态类
SPR 本体更新导师汇报
12

## Slide 13
十二、规则层补充建议
规则层
规则
触发依据
当前状态
曲线高于包络线判定
故障代码出现“铆接曲线高于包络线”，且记录具有曲线与包络线对象
建议新增，具体算法待实现
曲线低于包络线判定
故障代码出现“铆接曲线低于包络线”，且记录具有曲线与包络线对象
建议新增，具体算法待实现
冲压行程过大判定
故障代码中高频出现“测得得冲压行程过大”，并存在 pressStroke 字段
建议新增，阈值待确认
预测结果复核
模型预测结果存在 errorRate，超过业务阈值时进入复核
占位建议，阈值与 pre 编码待确认
包络线公差预警
存在包络线公差警告、故障阈值
建议作为质量预警规则补充
SPR 本体更新导师汇报
13

## Slide 14
十三、实例化路径
实例层
主数据库一条记录
1
过程记录
→
2
设备
→
3
程序
→
4
产线
→
5
连接点
→
6
曲线
→
7
预测结果
以 id/biz_id 建 SPR过程记录实例。
复用或新建设备、程序、产线、SPR连接点实例。
挂接原始曲线、计算后曲线、error_rate 与 pre。
RIP_ROP 一条记录
1
过程记录
→
2
参数
→
3
铆接曲线
→
4
包络线
→
5
公差
→
6
质量结果
→
7
RRC/PECV2
记录实物编号、时间、输出、程序和流程类型。
实例化实测力、行程、板厚、铆钉长度等参数。
关联包络线、公差、故障代码和控制诊断状态。
SPR 本体更新导师汇报
14

## Slide 15
十四、顶层本体补充建议
顶层建议
只有具备跨工艺复用价值的抽象建议上升到顶层；SPR 专属控制项留在 SPR 扩展层。
建议上升顶层
原因
在线过程记录类
点焊、涂胶、FDS 等工艺也会产生设备采集记录
过程数据 / 曲线数据类
多工艺都有压力、电流、力位移、流量等时序或曲线数据
参考曲线 / 包络线类
可作为工艺窗口的曲线化表达
公差阈值类
统一参数越界、质量预警和故障阈值表达
模型预测结果类
支撑后续模型服务、质量预测和 Action 输出
数据处理过程类
追溯原始数据到计算后数据的处理方法
SPR 本体更新导师汇报
15

## Slide 16
十五、待确认问题
待确认
优先级
待确认问题
当前建模处理
高
pre 中 0、1、3 的业务含义，是否对应合格/异常/其他类别
暂作为 predictionCategory 编码，不直接推断质量状态
高
error_rate 中 88.040、99.990、95.700 等异常大值的口径
保留原值并标记为需确认，不做阈值规则
高
original_data 与 calculate_data 的计算方式、缩放关系和单位
建立处理前后关系，计算方法待补充
中
carbody_id / 车身标识是否需要新增车身对象
先作为过程记录属性保留
中
RRC、PECV2、JIC dVal 的真实业务含义
暂建 SPR 专属参数/状态类，不上升顶层
SPR 本体更新导师汇报
16

## Slide 17
十六、下一步计划
计划
1
业务口径确认
→
2
修订 v0.3
→
3
转 OWL/RDF 或图 Schema
→
4
样例实例化
→
5
本体组复审
→
6
接入 Action/模型输出
阶段
具体工作
短期
确认 pre、error_rate、曲线缩放、车身对象、RRC/PECV2 等关键口径
中期
把文档方案转成可执行本体文件或图数据库 Schema，并用 5-10 条样例记录验证实例化链路
后续
与本体组确认哪些概念上升顶层，哪些保持 SPR 专属扩展
面向应用
将质量判定、预测结果和待复核规则接入后续 Action 或模型服务输出
SPR 本体更新导师汇报
17

## Slide 18
汇报结论
结论
本次更新的价值：
在不改变原 SPR 本体主骨架的前提下，补齐了真实生产过程数据接入所需的语义层。
数据库字段已经可以逐项映射到本体类、属性、关系或待确认项。
曲线、包络线、公差和预测结果被对象化，为后续质量判定和模型调用提供结构基础。
下一步重点是业务口径确认与样例实例化验证。
SPR 本体更新导师汇报
18